# UGRAĐENI PROTUPOŽARNI SUSTAVI

U točki 2. SOLAS konvencije govori se o uvjetima koje u konstrukcijskom smislu i smislu opreme moraju zadovoljiti brodovi s obzirom na vrstu i namjenu.

U skladu s time u istoj točki se govori o protupožarnoj zaštiti na brodovima.

Klasifikacijski zavodi su dužni nadzirati gradnju broda pa tako i ugradnju protupožarnog sustava na brodove.

Vrste ugrađenih protupožarnih sustava ovise o vrsti i namjeni broda te o vrsti tereta kojeg prevozi.

U ugrađene sustave za gašenje požara ubrajamo:

- glavni protupožarni sustav gašenja morskom vodom

- automatski sustav za gašenje požara prskanjem (sprinkler uređaj)

- ugrađeni sustav za prskanje vode pod tlakom

- ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom (CO2)

- ugrađeni sustav za gašenje požara pjenom

- ugrađeni sustav za gašenje požara prahom

- sustavi inertnog plina (IGS)

Glavni protupožarni sustav sastoji se od protupožarne pumpe, glavnog protupožarnog cjevovoda, hidranata , vatrogasnih crijeva i mlaznica.

Navedena oprema mora zadovoljavati uvjetima SOLAS konvencije (glava IV).

SOLAS konvencija propisuje i jednu protupožarnu pumpu za nuždu na pogon (motor) koji je neovisan o pogonu glavne protupožarne pumpe. To je tzv. emergency fire pump koja može biti smještena u pramčanom ili krmenom djelu broda. Glavna protupožarana pumpa može se startati i sa komandnog mosta.

Klasifikacijski zavodi propisuju (na temelju SOLAS a) broj hidranata ovisno o veličini i vrst broda a oni moraju biti tako raspoređeni da najmanje dva mlaza mogu oposluživati bilo koji dio broda.

Protupožarna crijeva moraju biti izrađena od negorućeg materijala, i dovoljno dugačka. Mlaznice moraju biti izvedene za malaz i prskanje s mogućnošću isključivanja.

Crijeva, mlaznice i ključ nalaze se u kutijama (požarne stanice) koje se nalaze u blizini hidranata.

SOLAS konvencija propisuje da svaki brod mora na obje strane imati ugrađenu međunarodnu priključnicu pomoću koje se brodski protupožarni sustav priključuje na onaj s kopna.

## Sprinkler uređaj spada u automatski sustav za gašenje požara prskanjem tj aktivira se automatski a najčešće se ugrađuje u putničkim i prostorima za posadu. Rasprskači su raspoređeni po stropovima prostorije a kako imaju funkciju i detektora, reagiraju na povišenu temperaturu iznad određene granice te automatski daju vizualne i zvučne signale uzbune na indikatorima koji označavaju prostor u kome je rasprskivač započeo djelovati.

Osim rasprskivača ovaj uređaj čini pumpa, cjevovod, ventili i tank slatke vode.

Ugrađeni sustav za prskanje vode pod tlakom djeluje na principu raspršivanja vode pod visokim pritiskom u formi spreja (prašine). Ovaj se sustav koristi na RORO brodovima tako da se mlaznice postavljaju  po stropovima paluba (platformi) gdje se krcaju automobili. Sistem za gašenje podjeljen je u više sekcija a aktivira se ručno tako da se sve mlaznice jedne sekcije otvaraju istovremeno. Brodovi sa ovim sustavom moraju zadovoljiti propisane uvjete za drenažu i ispumpavanje vode.

Ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom (CO2) u kombinaciji je s cijevnim detektorima dima, pa se kroz iste cijevi detektora dima, dovodi  CO2 plin za gašenje požara u pojedinim prostorijama.

Cjevovodi koji se koriste za dovod plina opremljeni su kontrolnim ventilima, a CO2 cjevovod mora biti propisno označen. Korištenje ovog sustava podrazumjeva mogućnost nepropusnog zatvaranja svih prostorija u koje se plin dodvodi te mogućnost automatskog davanja zvučnog alarma o puštanju CO2 u bilo koji prostor u koje posada ima pristup. Sustav je predvidio obavezno ručno davanje uzbune prije no što će se sustav aktivirati, kako bi se dalo vremena svima da izađu iz prostorija i nepropusno ih zatvore.

CO2 plin smješten je u bocama pod visokim tlakom, a boce su smještene u posebnoj prostoriji (CO2 room)koja se nalazi u odvojenom djelu nadgrađa, na pristupačnom mjestu s dobrom ventilacijom i dovoljno daleko od izvora topline.Obično je odvojen sustav za gašenje u strojarnici od ostalih prostora na brodu. U CO2 prostoriji nalaze se boce pod pritiskom. Broj boca mora biti dovoljan za kapacitet svih prostora na brodu koji su predviđeni gašenjem CO2. Za svaki prostor predviđen je određeni broj boca koje se aktiviraju ručno. Sve su boce priključene na glavni cjevovod ali se posebnim ventilima plin usmjerava u željeni prostor (aktiviraju se boce predviđene za taj prostor). U CO2 prostoriji nalazi se glavni kontrolni ventil koji se aktivira neposredno prije uključivanja sustava. Ventilom se može upravljati i daljinski s mosta ili iz strojarnice. Time se uključuje i zvučni alarm o početku puštanja CO2.Sustav podlježe obveznom godišnjem pregledu.

Prednost gašenja s CO2 je u tome što sam medij gašenja nema štetnog utjecaja na okolinu pa su nastale štete isključivo štete od požara.

Prilikom gašenja požara ovim sustavom treba voditi računa o sljedećem:

- čuvši zvučni signal za aktiviranje CO2 treba žurno napustiti prostoriju

- prije samog puštanja provjeriti da li su svi napustili prostorije i da li su prostorije zatvorene

- mora biti isključena ventilacija a sve klapne i otvori s palube zatvoreni

Postoje još sustavi za gašenje požara plinom halonom ili vodenom parom.

Ugrađeni sustav za gašenje požara pjenom može se kao zaseban sustav koristiti u prostorijama strojeva, u prostorijama gdje požar može izazvati curenje goriva (pump room). Ovaj se sustav najčešće ugrađuje na brodovima za prijevoz tekućih opasnih tereta (tankeri). Razlikujemo sustav teške, srednje i lake pjene ovisno o faktoru ekspanzije pjene (omjer volumena stvorene pjene spram volumena vode i pjenila). Urerđaj za stavaranje pjene na tankeru mora biti u stanju stvoriti pjenu za cijelu površinu njegove palube. Za gašenje požara na palubi koristi se teška pjena. Laka pjena se koristi u prostoriji strojeva (prostorija se mora puniti pjenom od najmanje 1m visine u minuti) a srednja u zatvorenim prostorijama gdje može doći do curenja zapaljivog goriva.Uređaji za izbacivanje pjene nazivaju se monitori i smješteni su sa lijeve i desne strane broda. Domet svake naprave mora biti najmanje 15 m. Osim monitora sustav se sastoji od tanka pjenila, pumpe za pjenilo, cjevovoda i ventila. Sustavom se može upravljati daljinsko ili ručno upravljanim ventilima.

Ugrađeni sustav za gašenje požara prahom koristi se na tankerima za prijevz plina i kemikalija.

Prah se nalazi u spremnicima a sistem se aktivira pomoću plina koji se nalazi u bocama pod tlakom.

Sistem čine još sistem glavnog cjevovoda, fleksibilne cijevi i mlaznice koje se nalaze u ormarićima po palubi.

Pogonski plin se nalazi u posebnim bocama pod visokim pritiskom. Rezervoari i boce nalaze se u posebno izoliranim prostorijama. Kao pogonski plin za izbacivanje praha koristi se CO2 ili dušik.

Sustav inertnog plina (Inert gas) ugrađuje se na tankere prvenstveno radi preventive od izbijanja požara ili eksplozije zapaljivih i eksplozivnih para u tankovima tereta.

Inertnim plinom se smatra svaki plin koji ne podržava gorenje, ato je svaki plin koji u sebi sadrži koncentraciju kisika manju od 5 %. Izvori inertnog plina na brodu mogu biti ispušni plinovi ili se ugrađuju generatori inertnog plina kojima se proizvodi inertni plin dušik.

Na brodu postoji generator inertnog plina, cjevovod inertnog plina kojim se plin nakon što je pročišćen (od štetnih sastojaka) dovodi u tankove, te upravljački ventili.

Sustav je opskrbljen alarmnim i mjernim uređajima.